Nazwa Wykonawcy: 	            ………………………….                  ______________________

Adres siedziby Wykonawcy:  …………………………..                      miejscowość i data

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU MEDYCZNEGO

CIEPLARKA MEDYCZNA JEDNOKOMOROWA – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |
| 5 | Ilość komór roboczych – 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Objętość komory roboczej – 30 litrów | Tak |  |
| 7 | Szerokość zewnętrzna 34 cm | Tak |  |
| 8 | Wysokość zewnętrzna 34 cm | Tak |  |
| 9 | Głębokość zewnętrzna 52 cm | Tak |  |
| 10 | Zakres temperatur 28(C – 41(C 42(C - 70(C | Tak |  |
| 11 | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością do 0,1(C | Tak |  |
| 12 | System regulacji temperatury z krokiem co 1(C | Tak |  |
| 13 | Dwa tryby pracy: manualny i automatyczny | Tak |  |
| 14 | Pamięć zaprogramowanych ustawień temperatury i czasu | Tak |  |
| 15 | Czytelny widoczny z daleka cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej oraz czasu | Tak |  |
| 16 | Podwójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
| 17 | Alarm wizualny sygnalizujący otwarcie pokrywy | Tak |  |
| 18 | Alarm dźwiękowy sygnalizujący otwarcie pokrywy dłużej niż minutę | Tak |  |
| 19 | Automatyczne „CICHE” domykanie pokrywy | Tak |  |
| 20 | Pobór mocy w trybie pracy 150W | Tak |  |
| 21 | Pobór mocy w trybie Stand-by 20W | Tak |  |
| 22 | Urządzenie medyczne kategorii I (zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG) | Tak |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem | Tak |  |
| 24 | Gwarancja na sprzęt medyczny 24/36/48 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru | Tak, podać |  |
| 25 | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | Tak |  |
| 26 | W przypadku awarii czas reakcji serwisu max. 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu | Tak |  |
| 27 | W przypadku awarii czas reakcji serwisu max. 96 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności | Tak |  |
| 28 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu | Tak |  |
| 29 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | Tak |  |
| 30 | Bezpłatny serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | Tak, podać |  |
| 31 | Serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | Tak, podać |  |
| 32 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |